# MM701

# ODKLÁPACÍ STROPNÝ

# LCD MONITOR

### NÁVOD NA MONTÁŽ

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

LCD panel a/alebo video monitor môžu byť namontované v motorovom vozidle tak, že sú viditeľné vodičom v prípade, ak je LCD panel, alebo video monitor používaný pre poskytovanie informácii o vozidle, na riadenie systému, pre sledovanie situácie po stranách vozidla, alebo za vozidlom, alebo pre navigáciu pri jazde. V prípade, že je LCD panel, alebo video monitor používaný na príjem TV signálu a sledovanie TV programov, sledovanie videa alebo DVD, potom musí byť LCD panel, alebo video monitor nainštalovaný tak, aby tieto funkcie boli k dispozícii iba v prípade, ak je vozidlo zaparkované, alebo ak je použitá parkovacia brzda vozidla.

Ak je LCD panel, alebo video monitor nainštalovaný tak, že príjem TV programov, sledovanie videa, alebo DVD je možné aj v prípade ak je zaradená rýchlosť, alebo ak nie ja použitá parkovacia brzda, potom musí byť LCD panel, alebo video monitor nainštalovaný za sedadlom vodiča tak, aby počas jazdy nebol pre vodiča viditeľný či už priamo, alebo nepriamo.

OBSAH BALENIA:

- MM701 Video monitor (1 kus)

- Káblový zväzok pre príslušenstvo (P/N 8010730) (1 kus)

- 2 pinový vodič prúdu s cievkou (P/N 112B2824) (1 kus)

- Balenie technického vybavenia:

  - # 4 x 5/16" skrutky  (6 kusov)

  - # 8 x 5/8" samorezné skrutky  (4 kusy)

  - # 8 x podložky (4 kusy)

- Vodič osvetlenia krytu (1 kus)

- Rámik obloženia (1 kus)

POTREBNÉ NÁRADIE:

# 2 Skrutkovač Phillips

# 1 Skrutkovač Phillips

Úžitkový, alebo zalamovací nôž alebo nožnice

Páska na vodiče

Hákový nôž na vypchávku čalúnenia (na vyberanie z panelov v prípade potreby)

Izolačná páska

Maskovacia páska

Merací prístroj (na skúšku 12 V jednosmerného prúdu a spojenia: Nepoužívajte skúšobnú žiarovku alebo tester logických obvodov)

Značkovacie pero – na označenie

Popisovač (na označenie obloženia ak bude použité)

Rôzne elektrické konektory (pripojenie k zdroju energie vozidla). Odlišujú sa v závislosti od typu vozidla.

VŠEOBECNÝ POSTUP PRI INŠTALÁCII

- Rozhodnite sa, akú systémovú konfiguráciu a aké možnosti budete montovať (t.zn., aké komponenty napr. VCP, Tuner, RF Modulátor/vonkajší zosilňovač, diaľkové slúchadlá, DVD a pod.).

- Prečítajte si príslušné manuály užívateľa, aby ste sa oboznámili s požiadavkami na elektrické zapojenie a schémami zapojenia.

- Rozhodnite sa, na aké miesto a akým spôsobom namontujete výrobok.

- Pripravte si vozidlo a to tak, že vyberiete všetky interiérové obloženia, aby ste sa mohli pohodlne dostať ku kabeláži vozidla, ako aj na miesta, kde bude nachádzať prepojenie káblových zväzkov. Ak je potrebné urobiť prístupové otvory na vozidle (do opierky hlavy, alebo obloženia), je potrebné urobiť tak teraz.  (Viď Postup pri montáži str. 5).

- Podľa potreby upravte vedenie káblových zväzkov a vodičov vo vozidle. (Viď Schéma zapojenia  na strane 8 a 9 tohto manuálu, ako aj pokyny pre vedenie kabeláže jednotlivých komponentov a príslušenstva, ktoré budú namontované). Skontrolujte, či sa elektrické vodiče nenachádzajú v blízkosti ostrých hrán, a či sú uložené tak, že im po ukončení montáže nehrozí prerazenie. Nezabudnite ponechať pre vodiče každého komponentu povolenú časť, aby ste mali dostatok pracovného priestoru.

- Vyberte všetky komponenty A/V systémov z obalov a potom ich umiestnite vo vozidle na miesta, kde ich budete montovať.

- Zapojte (elektricky) spolu všetky potrebné komponenty a skontrolujte si správnu činnosť jednotlivých komponentov systému.

Poznámka: Toto je potrebné vykonať ešte skôr, než natrvalo jednotlivé komponenty namontujete.

- Po overení správnej činnosti jednotlivých komponentov, pristúpte k montáži komponentov do vozidla.

- Po dokončení montáže komponentov preskúšajte všetky funkcie celého systému a 	presvedčite sa či pri montáži nedošlo k náhodnému poškodeniu kabeláže, alebo či niektorý

z vodičov nie je zapojený nesprávne.

PRÍPRAVA VOZIDLA

- Určite zdroj energie zariadenia (+12V jednosmerný prúd - mal by byť k dispozícii, ak je kľúč zapaľovania v polohe „ACC“, alebo „run“ a 0V keď je zapaľovanie vypnuté (poloha OFF). Všeobecne, tento vodič sa nachádza na spínači zapaľovania, alebo na poistkovom boxe.

- Spôsob montáže a umiestnenie prístroja sa môže v závislosti od typu vozidla odlišovať a preto tento manuál uvádza informácie pre inštaláciu monitora a príslušných doplnkov držiacej konzoly.

- Vo všeobecnosti je pre umiestnenie video monitora najlepšie miesto, kde sa nachádza osvetlenie interiéru vozidla. Monitor musí byť nainštalovaný tak, aby mohol byť pohodlne sledovaný aj pasažiermi sediacimi na zadnom sedadle.  NIKDY NEINŠTALUJTE MONITOR V SMERE VÝHĽADU VODIČA. NIELEN ŽE JE TO NEBEZPEČNÉ, ALE AJ PROTI PRÁVNYM PREDPISOM.

- Po vybraní miesta pre inštaláciu monitora, možno budete potrebovať vykonať aj ďalšie prípravné úkony, v závislosti od typu vozidla a druhu montáže. Niektoré potrebné kroky, ktoré budete musieť vykonať:

  - Odstráňte stropné osvetlenie vozidla

  - Zrejme na obklad stropného obloženia budete potrebovať použiť rámik. Ako šablónu na vyrezanie otvoru použite rámik obloženia, ako je to uvedené na obrázku nižšie.

  - Ak použijete rámik obloženia, tento musí byť orezaný tak, aby presne lícoval so stropným obložením vozidla. Viac informácii je uvedených v časti „Montáž rámika obloženia“ v tomto manuáli.

INŠTALÁCIA KOMPLEXNEJ KONZOLY

Pre jednotlivé druhy motorových vozidiel existuje niekoľko druhov komplexných konzol. Medzi niektoré z týchto vozidiel patria Chevrolet Suburban, Ford Expedition a Dodge Durango. Tieto konzoly majú prídavné zariadenia, ktoré sú obzvlášť užitočné, ak je vozidlo do ktorého inštalujete systém už od výrobcu vybavené stropnou konzolou v stropnom obložení.

Viac informácii pre inštaláciu konzoly nájdete v manuáli, ktorý je dodávaný spolu s konzolou.

INŠTALÁCIA RÁMIKA

Na tejto stránke sa venujeme špeciálne iba inštalácii rámika. Ak má byť video monitor  inštalovaný  na bežnú konzolu, potom doporučujeme informácie zo strany 5.

Ak budete pri montáži video monitora používať rámik na obloženie, potom tento musí byť orezaný presne tak, aby lícoval so stropným obložením vozidla.

- V tomto postupe pre inštaláciu uvádzame postup s priamou montážou na stropný nosník s využitím závitových spôn. Závitové spony musia byť uchytené priamo na stropnom nosníku (žiadny voľný priestor medzi sponou a konštrukciou strechy). Pozor pri doťahovaní skrutiek k stropnému nosníku, aby ste náhodou neperforovali vonkajšiu stranu strechy vozidla. Na pripevnenie rámika obloženia k monitoru využite kruhové závitové spony. Pri montáži je dôležité, aby nedošlo k pretočeniu skrutiek a aby boli video monitor aj rám obloženia namontované tak, aby nedošlo k ich deformácii (alebo ohnutiu), ani pri dotiahnutí skrutiek na doraz. Alternatívny spôsob montáže využíva preglejkový blok (5" x 9" x 3/4"). Najskôr pripevnite preglejkový blok na stropný nosník a potom pomocou skrutiek k nemu pripevnite monitor. Viď výkres na strane 7.

- Najlepšie je namontovať na stropný nosník najskôr video monitor bez rámika obloženia. Medzi okrajom monitora a obložením stropu musí byť medzera. Rámik obloženia musí byť orezaný tak, aby vyplnil túto medzeru. Na vonkajšiu stranu povrchu rámika obloženia, kde bude vykonaný rez použite maskovaciu pásku.

- Kontúry rezu si naznačte tak, aby kopírovali kontúry stropu vozidla. Označenie línie rezu vykonajte nasledovne:

  - Najskôr si označte najužší bod rámika obloženia na vonkajšej strane, kde ste aplikovali maskovaciu pásku. Pozor nielen na umiestnenie vpravo a vľavo, ale aj vpredu a vzadu.

  - Použite skrutkovač, na ktorý pripevníte značkovač a vytvoríte si „pantograf“, viď obrázok uvedený nižšie. Priložte si skrutkovač ku streche vozidla a značkovač k rámiku. Okolo celého rámika naznačte líniu, podľa ktorej vykonáte rez.

  - Na orezanie rámika do potrebného tvaru použite dostatočne ostrý nástroj.

  - Skontrolujte, ako rámik dosadá a podľa potreby vykonajte drobné úpravy.

- Pred samotnou montážou rámika obloženia k video monitoru, môžete rámik obloženia natrieť  farbou, alebo oblepiť materiálom, ktorý sa zhoduje s materiálom stropného obloženia vozidla.

- Takto upravený rámik pripevnite k video monitoru a potom následne pripevnite celú zostavu ku stropu vozidla.

MONTÁŽ RÁMIKA OBLOŽENIA

MM701

- Cez otvor pre vodiče zasuňte vodič káblového zväzku s kruhovým Mini - Din konektorom, ktorý je vedený zo zdrojového prístroja a pripojte ho k Mini – Din konektoru na doske plošných spojov video monitora.

- Pritiahnite príchytku vodiča na doske plošného spoja a skryte presahujúci vodič.

- Pripojte konektor vodiča energie k príslušnému konektoru na doske plošného spoja video monitora.

- Pripojte vodiče prúdu cez sériovo zapojenú 5 ampérovú poistku k elektrickému systému vozidla cez vývod pre nepretržité pripojenie príslušenstva.

- Po kompletizácii pred ukončením montáže, skontrolujte funkčnosť prístroja.

Poznámka: Pomocou osobitne zakúpeného káblového zväzku pre iný zdrojový prístroj (predávaný samostatne, číslo dielu: 8010730), môžete k video monitoru pripojiť druhý ovládací panel, alebo iný A /V komponent. Tento káblový zväzok pripojte k druhému Mini – Din konektoru na doske plošného spoja rovnako, ako pri kroku č. 1 vyššie.

Definovanie zdrojov A/V:

1 = AV1 (pravý Mini – Din na hlavnej doske plošných spojov)

ZAPOJENIE STROPNÉHO OSVETLENIA

Stropné osvetlenie vo video monitore si vyžaduje tri zapojenia do systému vodičov vozidla. Bežne sa používajú dva typy elektrického zapojenia  pre stropné osvetlenie, pozitívny alebo negatívny prepínaný. Pozitívne systémy dodávajú napätie pre zapínanie interiérového osvetlenia, negatívne prepínané systémy používajú na rozsvietenie žiaroviek uzemnenie. Na to, aby ste určili aký systém využíva Vaše vozidlo, musíte lokalizovať vodiče stropného osvetlenia. Pri pozitívnom prepínanom systéme, pri uzavretých dverách na vozidle a pri vypnutých svetlách, oba vodiče stropného osvetlenia zostanú na uzemnení. Pri aktivovaní osvetlenia sa jeden z týchto vodičov prepne na +12V jednosmerného prúdu. Toto je prepínací vodič vozidla. Pri negatívnom prepínanom systéme, pri uzavretých dverách na vozidle a pri vypnutých svetlách, oba vodiče stropného osvetlenia zostanú na +12V jednosmerného prúdu.  Pri  aktivovaní osvetlenia sa jeden z týchto vodičov prepne na uzemnenie. Toto je prepínací vodič vozidla.

Pri pozitívnych systémoch zapojte fialový / hnedý vodič (osvetlenie automaticky) na prepínací vodič vozidla. Potom zapojte červený / čierny vodič (osvetlenie zapnuté) na istený konštantný 12 voltový zdroj  a čierny / červený vodič (osvetlenie bežné) na uzemnenie. Pozitívne systémy sa bežne používajú vo vozidlách značky Ford.

Pri negatívnych systémoch zapojte fialový / hnedý vodič (osvetlenie automaticky) na prepínací vodič vozidla. Potom zapojte čierny / červený vodič (osvetlenie zapnuté) na spoľahlivé uzemnenie a čierny / červený vodič (osvetlenie bežné) na istený konštantný 12 voltový zdroj. Negatívne systémy sa bežne používajú vo vozidlách značky General Motors.

Poznámka:

Pri niektorých vozidlách, ktoré sú vybavené tranzistorovým ovládaním pre obvod stropného osvetlenia, ako napr. 1999 Dodge Caravan, možno budú vyžadovať pripojenie fialového / hnedého vodiča na vodič dverového kolíkového vypínača, nakoľko požiadavka zvýšeného odberu prúdu pre  osvetlenie monitora nemusí byť podporovaná riadiacim výstupom počítača vozidla.

Pozitívne prepínané stropné osvetlenie

Negatívne prepínané stropné osvetlenie

Odstraňovanie problémov

SYMPTÓMY:				DOPORUČENIE:

Video monitor bez prúdu		Overte +12V jednosmerného prúdu na 2 pinovom zväzku

vodiča prúdu za video monitorom. Overte uzemnenie a neporušenosť čierneho vodiča na 2 pinovom zväzku vodiča prúdu.

Prúd je, nie je video ani		Overte, či je zvolený správny zdroj (napr. 1 alebo 2). Overte,

zvuk	či je zvolený zdroj zapnutý a či prehráva dobré médium (napr. video kazetu). Overte zapojenie na oboch koncoch káblového zväzku pre jednotlivé komponenty.

Obraz je, nie je zvuk 	Overte, či sú zapnuté slúchadlá; skontrolujte stav batérii v slúchadlách.

Overte, či sa do rádio FM prijímača dostáva prúd; skontrolujte či je rádio FM prijímač naladený na správnu FM stanicu.

# Text boxes

Na konštantné

napätie + 12 V

jednosm. prúdu

Vlastný otvárací

dverový vypínač

alebo riadiaci počítač

Na konštantné

napätie + 12 V

jednosm. prúdu

Na 3 pinový

konektor

na monitore

továrenský obvod stropného osvetlenia

Na konštantné

napätie + 12 V

jednosm. prúdu

Vlastný otvárací

dverový vypínač

alebo riadiaci počítač

Na konštantné

napätie + 12 V

jednosm. prúdu

Na 3 pinový

konektor

na monitore

Fialový / hnedý vodič - osvetlenie automatické

Čierny / červený vodič - osvetlenie bežné

IR LED:

Očistite okienko infračerveného snímača na prednej strane ovládacieho panelu.

Odlepte lepiaci kryt. Použite IR LED na infračervený snímač na prednej strane ovládacieho panelu.

„Y“ adaptér použitie pre

nie stereo inštaláciu

Sieťový konektor

4 pinový

Žltý RCA (Video)

Biely RCA (Audio ľavý)

Červený RCA (Audio pravý)

Audio výstup

pre FM Mod.

Vodič príslušenstva

položka # 2

Vodič príslušenstva

položka # 2

Vodiče prúdu

položka # 3

Čierny: uzemnenie

Červený:  +12V jednosm. prúd

Príslušenstvo Ckt.

(Inštalujte 5A sériovo zapojenú

poistku)

Stropné osvetlenie

Mini Din konektory

(4) # 8 x 3/4" závitorezné skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

(4) # 8 ploché podložky

(nie sú súčasťou dodávky)

Video jednotka

Rámik obloženia

video monitora

(4) # 8 x 1" samorezné skrutky

(nie sú súčasťou dodávky)

Preglejkový blok 5" x 9" x 3/4"

Obloženie stropu vozidla

Výstuž strechy vozidla

Strecha vozidla

Obloženie stropu vozidla

Prilepte značkovač páskou ku skrutkovaču. Začnite od najnižšieho miesta a preneste kontúry stropu vozidla na rámik obloženia video monitora

Označenie najnižšieho bodu

Línia rezu

Fialový / hnedý vodič - osvetlenie automatické

Čierny / červený vodič - osvetlenie bežné

Červený / čierny vodič -osvetlenie zapnuté

továrenský obvod stropného osvetlenia

Červený / čierny vodič - osvetlenie zapnuté